## Slide 1: SNMP
Trần Hoàng Hải

## Slide 2: RFC Các Phiên Bản SNMP
IETF (Internet Engineering Task Force) đã công bố các phiên bản SNMP sau:
  SNMP Version 1: được định nghĩa trong RFC 1157. Khả năng bảo mật của SNMPv1 dựa trên nguyên tắc cộng đồng, cho phép bất cứ ứng dụng nào chạy SNMP cũng có thể truy suất thông tin của các thiết bị SNMP khác.
  SNMP Version 2: tăng cường khả năng bảo mật của SNMPv1 bằng chuỗi community. SNMPv2 được định nghĩa trong RFC 1905, 1906, 1907.
  SNMP Version 3: tăng cường thêm khả năng chứng thực thông qua các giải thuật chứng thực mạnh. Được định nghĩa trong các RFC 1905, 1906, 1907,2571,2572, 2573, 2574, 2575.

## Slide 3: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Linux
Các gói SNMP trong Linux
  net-snmp.i386 : A collection of SNMP protocol tools and libraries.
  net-snmp-devel.i386 : The development environment for the NET-SNMP project.
  net-snmp-libs.i386 : The NET-SNMP runtime libraries.
  net-snmp-perl.i386 : The perl NET-SNMP module and the mib2c tool.
  net-snmp-utils.i386 : Network management utilities using SNMP, from the NET-SNMP project.
  openhpi-subagent.i386 : The openhpi snmp subagent
  php-snmp.i386 : A module for PHP applications that query SNMP-managed devices.

## Slide 4: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Linux (tt)
Cài đặt gói agent snmp cho thiết bị linux bằng lệnh sau:
  yum intall net-snmp*
Kiểm tra hoạt động cài đặt
  service snmpd status
Kích hoạt daemon snmp
service snmpd start
Cấu hình để snmpd tự bật mỗi khi reboot lại máy
  chkconfig –level 2345 snmpd on
Kiểm tra lại bằng lệnh
chkconf --list snmpd

## Slide 5: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Linux (tt)
Tiếp theo ta cần cấu hình để SNMP agent trên server Linux có thể xử lý các request từ phía Manager bằng cách khai báo trong file cấu hình /etc/snmp/snmpd.conf. Ta lần lượt thực hiện các bước sau:
  Trước khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào trong file cấu hình ta nên thực hiện backup file snmp.conf.
  cp /etc/snmp/snmpd.conf /etc/snmp/snmp.conf.bak
  Bước đầu tiên trong cấu hình là ta sẽ map community name với security name tương ứng bằng khai báo như sau trong file snmpd.conf:
  com2sec notConfigUser default public

## Slide 6: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Linux (tt)
  Bước tiếp theo ta sẽ map security name vào một group name bằng cách thêm khai báo như sau trong file snmpd.conf.
  group notConfigGroup v1 notConfigUser
  group notConfigGroup v2c notConfigUser
  Bươc thứ ba ta sẽ tạo ra các view để chỉ rõ pham vi thông tin có thể truy suất tới snmp agent.
    view systemview include .1
  Tiếp theo ta sẽ chỉ rõ những group vừa khai báo có thể truy suất đến những thông tin nào trên Agent SNMP bằng các view tương ứng.
  access notConfigGroup “” any noauth exact systemview none none

## Slide 7: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Linux (tt)
  Thực hiên khai báo thêm thông tin về vị trí của thiết bị và admin quản trị thiết bị thông qua hai option là syslocation và syscontact.
  syslocation HSU
  syscontact admin@hoasen.edu.vn
  Khai báo thông tin về Manager sẽ nhận các gói Trap từ phía Agent bằng option trapsink.
    trapsink 192.168.1.125 public 162
  Sau khi khai báo xong ta cần restart lại dịch vụ snmp để những khai báo vừa rồi có tác dụng bằng lệnh:
  service snmpd restart

## Slide 8: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Linux (tt)
Ta kiểm tra lại hoạt động.
  [root@rhel51 ~]# snmpget -v 2c -c private 10.10.0.30 UCD-SNMP-MIB::extOutput.3
  UCD-SNMP-MIB::extOutput.3 = STRING: Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
  /dev/sda5 996M 240M 705M 26% /
  /dev/sda7 494M 11M 458M 3% /home
  /dev/sda3 996M 86M 859M 10% /var
  /dev/sda2 3.4G 1.8G 1.4G 57% /usr
  /dev/sda1 99M 12M 83M 12% /boot
  tmpfs 506M 0 506M 0% /dev/shm
  /dev/md2 296M 11M 271M 4% /root/raid
  /dev/hdc 2.9G 2.9G 0 100% /mnt/cdrom

## Slide 9: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Linux (tt)
Sử dụng SNMP để giám sát dung lượng partition trên thiết bị:
  Chỉ ra các partitions cần giám sát trong file snmpd.conf
      disk /
      disk /home
      disk /var
      disk /boot

## Slide 10
UCD-SNMP-MIB::dskIndex.1 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::dskIndex.2 = INTEGER: 2
UCD-SNMP-MIB::dskIndex.3 = INTEGER: 3
UCD-SNMP-MIB::dskIndex.4 = INTEGER: 4
UCD-SNMP-MIB::dskPath.1 = STRING: /
UCD-SNMP-MIB::dskPath.2 = STRING: /home
UCD-SNMP-MIB::dskPath.3 = STRING: /var
UCD-SNMP-MIB::dskPath.4 = STRING: /boot
UCD-SNMP-MIB::dskDevice.1 = STRING: /dev/sda5
UCD-SNMP-MIB::dskDevice.2 = STRING: /dev/sda7
UCD-SNMP-MIB::dskDevice.3 = STRING: /dev/sda3
UCD-SNMP-MIB::dskDevice.4 = STRING: /dev/sda1
UCD-SNMP-MIB::dskMinimum.1 = INTEGER: 100000
UCD-SNMP-MIB::dskMinimum.2 = INTEGER: 100000
UCD-SNMP-MIB::dskMinimum.3 = INTEGER: 100000
UCD-SNMP-MIB::dskMinimum.4 = INTEGER: 100000
UCD-SNMP-MIB::dskMinPercent.1 = INTEGER: -1
UCD-SNMP-MIB::dskMinPercent.2 = INTEGER: -1
UCD-SNMP-MIB::dskMinPercent.3 = INTEGER: -1
UCD-SNMP-MIB::dskMinPercent.4 = INTEGER: -1
UCD-SNMP-MIB::dskTotal.1 = INTEGER: 1019208
UCD-SNMP-MIB::dskTotal.2 = INTEGER: 505604
UCD-SNMP-MIB::dskTotal.3 = INTEGER: 1019240
UCD-SNMP-MIB::dskTotal.4 = INTEGER: 101086
UCD-SNMP-MIB::dskAvail.1 = INTEGER: 721400
UCD-SNMP-MIB::dskAvail.2 = INTEGER: 468955
UCD-SNMP-MIB::dskAvail.3 = INTEGER: 878748
UCD-SNMP-MIB::dskAvail.4 = INTEGER: 84567
UCD-SNMP-MIB::dskUsed.1 = INTEGER: 245200
UCD-SNMP-MIB::dskUsed.2 = INTEGER: 10545
UCD-SNMP-MIB::dskUsed.3 = INTEGER: 87880
UCD-SNMP-MIB::dskUsed.4 = INTEGER: 11300
UCD-SNMP-MIB::dskPercent.1 = INTEGER: 25
UCD-SNMP-MIB::dskPercent.2 = INTEGER: 2
UCD-SNMP-MIB::dskPercent.3 = INTEGER: 9
UCD-SNMP-MIB::dskPercent.4 = INTEGER: 12
UCD-SNMP-MIB::dskPercentNode.1 = INTEGER: 2
UCD-SNMP-MIB::dskPercentNode.2 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::dskPercentNode.3 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::dskPercentNode.4 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::dskErrorFlag.1 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::dskErrorFlag.2 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::dskErrorFlag.3 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::dskErrorFlag.4 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::dskErrorMsg.1 = STRING:
UCD-SNMP-MIB::dskErrorMsg.2 = STRING:
UCD-SNMP-MIB::dskErrorMsg.3 = STRING:
UCD-SNMP-MIB::dskErrorMsg.4 = STRING: /boot: less than 100000 free (= 84567)
root@rhel51 perl]# snmpwalk -v 2c -c private 10.10.0.30 enterprises.ucdavis.dskTable.dskEntry

## Slide 11
Sử dụng SNMP giám sát các processes trong hệ thống.
    Chỉ ra các processes cần giám sát (ví dụ: httpd, sshd) bằng cách thêm vào các khai báo sau trong file snmpd.conf
      proc sshd 1 1
      proc httpd 5 1

## Slide 12
UCD-SNMP-MIB::prIndex.1 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::prIndex.2 = INTEGER: 2
UCD-SNMP-MIB::prNames.1 = STRING: sshd
UCD-SNMP-MIB::prNames.2 = STRING: httpd
UCD-SNMP-MIB::prMin.1 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::prMin.2 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::prMax.1 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::prMax.2 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::prCount.1 = INTEGER: 3
UCD-SNMP-MIB::prCount.2 = INTEGER: 9
[root@rhel51 perl]# snmpwalk -v 2c -c private 10.10.0.30 enterprises.ucdavis.prTable
UCD-SNMP-MIB::prErrorFlag.1 = INTEGER: 1
UCD-SNMP-MIB::prErrorFlag.2 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::prErrMessage.1 = STRING: Too many sshd running (# = 3)
UCD-SNMP-MIB::prErrMessage.2 = STRING:
UCD-SNMP-MIB::prErrFix.1 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::prErrFix.2 = INTEGER: 0
UCD-SNMP-MIB::prErrFixCmd.1 = STRING:
UCD-SNMP-MIB::prErrFixCmd.2 = STRING:
Notes: We can verify the result with ps –ef | grep sshd

## Slide 13: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Windows
Các thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows hỗ trợ giám sát qua hai phương thức là: WMI và SNMP. Tuy nhiên theo mặc định thì tính năng này không được kích hoạt. Ta cần phải thực các bước sau để kích hoạt tính năng này:
  Mở cửa sổ Control Panel.
  Chọn Add/ Remove Windows Components.
  Click vào ô Management and Monitoring Tools và chọn Details.
  Chọn phương thức hỗ trợ giám sát: SNMP hoặc WMI hoặc cả hai phương thức.
  Save lại những thay đổi để tiến hành cài đặt Windows Components.

## Slide 14: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Windows (tt)

## Slide 15: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Windows (tt)
Nếu chúng ta cài đặt thêm giao thức quản trị WMI trên Windows thì chúng ta có thể thực hiện các thao tác sau để kiểm tra hoạt động của WMI.
  Từ menu Start chọn Run.
  Trên thanh Run gõ command: wbemtest.
  Click vào nút Connect trên cửa sổ Windows Management Instrumentation Tester.
  Tại filed Namespace ta đổi thành \\HOST\root\cimv2.
  Nhập username và password của người quản trị.
  Click vào nút Query.
  Trên box search, ta gõ select * from win32_service để liệt kê các services.

## Slide 16: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Windows (tt)

## Slide 17: Cấu Hình Agent SNMP Trên Thiết Bị Cisco
Với SNMP polling
  R(config)#snmp community public rw 2
  R(config)#access-lists 2 permit 10.10.0.4
Với SNMP Trap (Alert)
  R(config)#snmp-server enable traps
  R(config)#snmp-server host 192.168.1.21 public config bgp tty
  R(config)#snmp contact Admin
  R(config)#snmp location HSU